„ Reparația capitală a acperișului la Gradinița de copii Nr.3

str. Lenin 67 s. Beșalma ”, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Blocul A, B și casa scarii pe axa 12-14 /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 29.11.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ————incl. salariu | Total ——— incl.salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 0 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 490,000 |  |  |
| 1 | RpCH32C | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 490,000 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 490,000 |  |  |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 102,000 |  |  |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,300 |  |  |
| 5 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 4,200 |  |  |
| 6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 19,000 |  |  |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 19,000 |  |  |
| 8 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor | m3 | 3,800 |  |  |
| 9 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,000 |  |  |
| 10 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina 200 kg | t | 35,000 |  |  |
| 11 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului de constructie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 35,000 |  |  |
| 12 | TsI50A3 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка строит. мусора автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 35,000 |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare |  | USD |
|  |  | 2. Rezistenta |  |  |  |  |
| 13 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 59,000 |  |  |
| 14 | CA04F | Beton M100 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,100 |  |  |
| 15 | CA04F | Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 11,200 |  |  |
| 16 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 56,000 |  |  |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in сentura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 171,400 |  |  |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 699,800 |  |  |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: greutatea sub 4 kg Aнкера A-1,A-2,A-3,A-5 | kg | 55,300 |  |  |
| 20 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,700 |  |  |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 15,200 |  |  |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 15,200 |  |  |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate | kg | 523,800 |  |  |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,520 |  |  |
|  |  | Total Rezistenta |  | USD |
|  |  | 3. Acoperisul Bl A,B casa scarii axa 12-14 |  |  |  |  |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 520,000 |  |  |
| 26 | CR03A | Контробрешетка 32*60 | m3 | 1,400 |  |  |
| 27 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase 32*100 | m2 | 520,000 |  |  |
| 28 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,520 |  |  |
| 29 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 6,520 |  |  |
| 30 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 520,000 |  |  |
| 31 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp, foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri | m2 | 32,000 |  |  |
| 32 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 120,000 |  |  |
| 33 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 120,000 |  |  |
| 34 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (торцевая планка15*120, доска50*120, деревяный брус60*60, дер.брус100*60) | m3 | 1,420 |  |  |
| 35 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,420 |  |  |
| 36 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125) | m | 115,000 |  |  |
| 37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (водосточная труба д100) | m | 94,000 |  |  |
| 38 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 10,000 |  |  |
| 39 | CK26B | Retinator de zapada (Снегоупор) | m | 44,000 |  |  |
| 40 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 142,600 |  |  |
| 41 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ( ОГ-1) | kg | 684,000 |  |  |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,830 |  |  |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,400 |  |  |
| 44 | CL20A | Вентрешетка ОНК-3 500*500(h), алюминев.с неподвижными жалюзи (Vents) | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Total Acoperisul Bl A,B casa scarii axa 12-14 |  | USD |
|  |  | 4. Copertine la ferestre si intrarea casa scarii |  |  |  |  |
| 45 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase 32*100(0,71 м3) | m2 | 56,000 |  |  |
| 46 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,710 |  |  |
| 47 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,710 |  |  |
| 48 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 56,000 |  |  |
| 49 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri | m2 | 6,000 |  |  |
| 50 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 18,000 |  |  |
| 51 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (дерев. вагонка т.12,5) | m2 | 20,000 |  |  |
| 52 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 20,000 |  |  |
| 53 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (брус60*60, дер.брус100*60, деревян.накладка50*150) | m3 | 1,280 |  |  |
| 54 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,280 |  |  |
|  |  | Copertine la ferestre si intrarea casa scarii |  | USD |
|  |  | 5. Termoizolarea planseului |  |  |  |  |
| 55 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (лаги 80*100(h)) | m3 | 3,600 |  |  |
| 56 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (контралаги 50*100(h)) | m3 | 0,900 |  |  |
| 57 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (рейки 80*25(h) | m3 | 0,900 |  |  |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,400 |  |  |
| 59 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale (плиты базальтовой ваты -100 мм, y35 kg/м3, 0,04Вт/(мК)) | m2 | 300,000 |  |  |
| 60 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (ветрозащитная мембрана прочность более 250 N/5 cм, парапроницаемость300 г/м2/24 ч, плотность выше 110г/м2) | m2 | 300,000 |  |  |
|  |  | Total Termoizolarea planseului |  | USD |
|  |  | 6. Canal de ventilare ВШ-1 -4 buc |  |  |  |  |
| 61 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice ( МК-1) | kg | 512,000 |  |  |
| 62 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,512 |  |  |
| 63 | CK35A | Dibluri (Болт распорный М10*60) | buc | 16,000 |  |  |
| 64 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata (Колпак из плоского листа с полимерным покрытием) | m2 | 2,560 |  |  |
| 65 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe special, suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( С10) | m2 | 8,000 |  |  |
| 66 | IzF16A | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase (PFL) | m2 | 68,000 |  |  |
| 67 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez (35кг/м3) | m2 | 34,000 |  |  |
|  |  | Total Canal de ventilare ВШ-1 -4 buc |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total Bloc A,B fara TVA: USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Blocul C și galereia 1, 2/

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 29.11.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ————incl. salariu | Total ——— incl.salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 0 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 530,000 |  |  |
| 1 | RpCH32C | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 530,000 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 530,000 |  |  |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 56,000 |  |  |
| 4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 3,000 |  |  |
| 5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 40,000 |  |  |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 40,000 |  |  |
| 7 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor | m3 | 8,000 |  |  |
| 8 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200k | t | 33,500 |  |  |
| 9 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului de constructie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 33,500 |  |  |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 33,500 |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare |  | USD |
|  |  | 2. Rezistenta |  |  |  |  |
| 11 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 129,000 |  |  |
| 12 | CA04F | Beton M100 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,100 |  |  |
| 13 | CA04F | Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,800 |  |  |
| 14 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 39,000 |  |  |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in сentura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 105,000 |  |  |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 446,900 |  |  |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Aнкера A-1,A-4,A5) | kg | 45,000 |  |  |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 14,140 |  |  |
| 19 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 14,140 |  |  |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate | kg | 545,700 |  |  |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,550 |  |  |
|  |  | Total Rezistenta |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul (Bloc ''C'' ) |  |  |  |  |
| 22 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 560,000 |  |  |
| 23 | CR03A | Контробрешетка 32*60 | m3 | 1,330 |  |  |
| 24 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase 32*100 | m2 | 560,000 |  |  |
| 25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,090 |  |  |
| 26 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 7,090 |  |  |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 560,000 |  |  |
| 28 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri ( С10) | m2 | 18,000 |  |  |
| 29 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 84,000 |  |  |
| 30 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 84,000 |  |  |
| 31 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (торцевая планка15*120, доска -50*120, деревяный брус:60*60, 100*60) | m3 | 0,530 |  |  |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,530 |  |  |
| 33 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125) | m | 98,000 |  |  |
| 34 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100) | m | 46,000 |  |  |
| 35 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 15,000 |  |  |
| 36 | CK26B | Oprittor de zapada | m | 88,000 |  |  |
| 37 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,700 |  |  |
| 38 | CL20A | Вентрешетка ОНК-3 500*500(h), алюминев.с неподвижными жалюзи (Vents) | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total Acoperisul (Bloc ''C'' ) |  | USD |
|  |  | 4. Copertine la ferestere pe axa E |  |  |  |  |
| 39 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase 32*100 | m2 | 10,000 |  |  |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,110 |  |  |
| 41 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,110 |  |  |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 10,000 |  |  |
| 43 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri( С10) | m2 | 0,300 |  |  |
| 44 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 3,000 |  |  |
| 45 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 3,000 |  |  |
| 46 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 3,000 |  |  |
| 47 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,210 |  |  |
| 48 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,210 |  |  |
|  |  | Total Copertine la ferestre axa E |  | USD |
|  |  | 5. Termoizolarea la planseu |  |  |  |  |
| 49 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase ( 80*100(h) | m3 | 3,600 |  |  |
| 50 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase ( 50*100(h)) | m3 | 0,900 |  |  |
| 51 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (80*25(h)) | m3 | 0,900 |  |  |
| 52 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 5,400 |  |  |
| 53 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale | m2 | 300,000 |  |  |
| 54 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 300,000 |  |  |
|  |  | Total Izolare la planseu |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total Bloc C fara TVA: USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Blocul D și galereia 3/

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 29.11.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ————incl. salariu | Total ——— incl.salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 0 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 252,000 |  |  |
| 1 | RpCH32C | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 252,000 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor | m2 | 252,000 |  |  |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 36,000 |  |  |
| 4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,900 |  |  |
| 5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 15,000 |  |  |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 15,000 |  |  |
| 7 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor | m3 | 3,000 |  |  |
| 8 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,000 |  |  |
| 9 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 18,800 |  |  |
| 10 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului de constructie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t | 18,800 |  |  |
| 11 | TsI50A3 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 18,800 |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  | USD |
|  |  | 2. Rezistenta |  |  |  |  |
| 12 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 85,000 |  |  |
| 13 | CA04F | Beton M100 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice ( М100) | m3 | 1,400 |  |  |
| 14 | CA04F | Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 6,400 |  |  |
| 15 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 32,000 |  |  |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in сentura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром до 8мм включительно, и установленная в монолит.пояс) | kg | 67,000 |  |  |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 318,900 |  |  |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 35,500 |  |  |
| 19 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,080 |  |  |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,080 |  |  |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate | kg | 277,300 |  |  |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,280 |  |  |
|  |  | Total Rezistenta |  | USD |
|  |  | 3. Acoperisul (Bloc ''D'' Galereia 3) |  |  |  |  |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 280,000 |  |  |
| 24 | CR03A | Контробрешетка 32*60 | m3 | 0,730 |  |  |
| 25 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase 32*100 | m2 | 280,000 |  |  |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,550 |  |  |
| 27 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 3,550 |  |  |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 280,000 |  |  |
| 29 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( С10) | m2 | 16,000 |  |  |
| 30 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 44,000 |  |  |
| 31 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 44,000 |  |  |
| 32 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,440 |  |  |
| 33 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,440 |  |  |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125) | m | 52,000 |  |  |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (д100) | m | 32,000 |  |  |
| 36 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 4,500 |  |  |
| 37 | CK26B | Oprittor de zapada | m | 40,000 |  |  |
| 38 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35m incl. intr-un canat suprafata tocului pina la 7 mp | m2 | 0,700 |  |  |
| 39 | CL20A | Вентрешетка ОНК-3 500*500(h), алюминев.с неподвижными жалюзи (Vents) | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total Acoperisul (Bloc ''D'' Galereia 3) |  | USD |
|  |  | 4. Copertine la ferestre axa 5-8 |  |  |  |  |
| 40 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase 32*100 | m2 | 13,000 |  |  |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,160 |  |  |
| 42 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,160 |  |  |
| 43 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 13,000 |  |  |
| 44 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri (С10) | m2 | 1,100 |  |  |
| 45 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 5,600 |  |  |
| 46 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 4,600 |  |  |
| 47 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 4,600 |  |  |
| 48 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,210 |  | 1 |
| 49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,210 |  |  |
|  |  | Total Copertine la ferestre axa 5-8 |  | USD |
|  |  | 5. Termoizolarea la planseu |  |  |  |  |
| 50 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (80*100(h)) | m3 | 1,600 |  |  |
| 51 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (50*100(h)) | m3 | 0,600 |  |  |
| 52 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase ( 80*25(h)) | m3 | 0,900 |  |  |
| 53 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,100 |  |  |
| 54 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale (плиты базальтовой ваты -100 мм, y35 kg/м3, 0,04Вт/(мК)) | m2 | 130,000 |  |  |
| 55 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate/amprentate | m2 | 130,000 |  |  |
|  |  | Total Termoizolarea la planseu |  |  |
|  |  | 6. Canal de ventilare ВШ-1 -2 buc |  |  |  |  |
| 56 | CL18A | Carcas din metal la cosuri | kg | 256,000 |  |  |
| 57 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,260 |  |  |
| 58 | CK35A | Dibluri ( М10*60) | buc | 8,000 |  |  |
| 59 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 1,280 |  |  |
| 60 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( С10) | m2 | 4,000 |  |  |
| 61 | IzF16A | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase (PFL) -10 мм | m2 | 34,000 |  |  |
| 62 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez | m2 | 17,000 |  |  |
|  |  | Total Canal de ventilare ВШ-1 -2 buc |  | USD |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total Bloc D fara TVA: USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Blocul E și casa scarii pe axele 5-8 /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 29.11.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ————incl. salariu | Total ——— incl.salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 0 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 248,000 |  |  |
| 1 | RpCH32C | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 248,000 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 248,000 |  |  |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 54,000 |  |  |
| 4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,900 |  |  |
| 5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 14,000 |  |  |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 14,000 |  |  |
| 7 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor | m3 | 2,800 |  |  |
| 8 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,800 |  |  |
| 9 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 19,000 |  |  |
| 10 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului de constructie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 19,000 |  |  |
| 11 | TsI50A3 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 19,000 |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare |  | USD |
|  |  | 2. Rezistenta |  |  |  |  |
| 12 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 34,000 |  |  |
| 13 | CA04F | Beton M100 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice ( М100) | m3 | 2,200 |  |  |
| 14 | CA04F | Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5,600 |  |  |
| 15 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 28,000 |  |  |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in сentura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 72,100 |  |  |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 317,900 |  |  |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 36,200 |  |  |
| 19 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 4,800 |  |  |
| 20 | CA04F | Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,640 |  |  |
| 21 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,800 |  |  |
| 22 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,200 |  |  |
| 23 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,400 |  |  |
| 24 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,520 |  |  |
| 25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,520 |  |  |
| 26 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate | kg | 284,100 |  |  |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,280 |  |  |
|  |  | Total Rezistenta |  | USD |
|  |  | 3. Acoperisul (Bloc ''Е'' casa scarii axa 5-8) |  |  |  |  |
| 28 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 260,000 |  |  |
| 29 | CR03A | Контробрешетка 32*60 | m3 | 1,160 |  |  |
| 30 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase 32*100 | m2 | 260,000 |  |  |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,720 |  |  |
| 32 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 3,720 |  |  |
| 33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 260,000 |  |  |
| 34 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( С10) | m2 | 6,000 |  |  |
| 35 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 56,000 |  |  |
| 36 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 56,000 |  |  |
| 37 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,520 |  |  |
| 38 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,520 |  |  |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125) | m | 64,000 |  |  |
| 40 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100) | m | 42,000 |  |  |
| 41 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 3,000 |  |  |
| 42 | CK26B | Retinator de zapada (Снегоупор) | m | 24,000 |  |  |
| 43 | CL20A | Вентрешетка ОНК-3 500*500(h), алюминев.с неподвижными жалюзи | buc | 4,000 |  |  |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,700 |  |  |
| 45 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 47,520 |  |  |
| 46 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 362,100 |  |  |
| 47 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,410 |  |  |
|  |  | Total Acoperisul (Bloc ''Е'' casa scarii axa 5-8) |  | USD |
|  |  | 4. Acoperisul (Copertine la ferestre) |  |  |  |  |
| 48 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase 32*100 | m2 | 20,000 |  |  |
| 49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,230 |  |  |
| 50 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,230 |  |  |
| 51 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 20,000 |  |  |
| 52 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( С10) | m2 | 1,600 |  |  |
| 53 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata | m2 | 7,200 |  |  |
| 54 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 6,000 |  |  |
| 55 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 6,000 |  |  |
| 56 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,410 |  |  |
| 57 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,410 |  |  |
|  |  | Total Acoperisul (Copertine la ferestre) |  | USD |
|  |  | 5. Termoizolarea la planseu |  |  |  |  |
| 58 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (80*100(h)) | m3 | 1,700 |  |  |
| 59 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (50*100(h)) | m3 | 0,410 |  |  |
| 60 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase ( 80*25(h)) | m3 | 0,420 |  |  |
| 61 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,530 |  |  |
| 62 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale | m2 | 140,000 |  |  |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 140,000 |  |  |
|  |  | Total Termoizolarea la planseu |  | USD |
|  |  | 6. Canale de ventilare ВШ-1 -4buc |  |  |  |  |
| 64 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice ( МК-1) | kg | 512,000 |  |  |
| 65 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,512 |  |  |
| 66 | CK35A | Dibluri (Болт распорный М10*60) | buc | 16,000 |  |  |
| 67 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata (Колпак из плоского листа с полимерным покрытием) | m2 | 2,560 |  |  |
| 68 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( С10) | m2 | 8,000 |  |  |
| 69 | IzF16A | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase (PFL) | m2 | 68,000 |  |  |
| 70 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez | m2 | 34,000 |  |  |
|  |  | Total Canale de ventilare ВШ-1 -4buc |  | USD |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total Bloc E fara TVA: USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)